Zał nr 2 do zapytania do Zapytania CDO/M/2/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nr zadania | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli | Krzesła – 70 szt. Kubełek ze sklejki bukowej z nakładką tapicerowaną na siedzisku. Tapicerka zmywalna o wysokiej odporności na ścieranie, nie mniejsza niż 300 000 cykli ścieralności Stopki do twardych powierzchni z filcem (GBF) rama stalowa - chromowana stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) kolorystyka do ustalenia z zamawiającym Wymiary: Szerokość siedziska 395 mm +/- 2% Szerokość całkowita 500 mm +/- 2% Wysokość całkowita 855 mm +/- 2% Wysokość siedziska 455 mm +/- 2% Głębokość całkowita 460 mm +/- 2% Głębokość siedziska 425 mm +/- 2% Zdjęcie poglądowe. Kolor i szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafki nocne 30 szt. Korpus i fronty – wykonane z płyty wiórowej laminowanej Obrzeża – wykończone tworzywem PCV Szuflada – na prowadnicach rolkowych zamykana na kluczyk Cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 55mm w tym dwa z blokadą. WYMIARY: Głębokość: 42 cm +/- 2% Szerokość: 42 cm +/- 2% Wysokość z rolkami: 80 cm +/- 2% Zdjęcie poglądowe. Kolor: front biały polarny, korpus orzech murano, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafa ubraniowa – 2 szt. Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa o wysokości 1900 mm +/- 1% wyposażona po jednej stronie stały drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Po drugiej stronie w 4 półki. Wymiary: Szerokość: 130 cm Wysokość(bez nóżek): 190 cm Głębokość: 50 cm Zdjęcie poglądowe. Kolor: front biały polarny, korpus orzech murano, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafa ubraniowa – 25 szt. Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa o wysokości 1900 mm +/-1% wyposażona po jednej stronie stały drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Po drugiej stronie w 4 półki. Wymiary: Szerokość: 90 cm Wysokość(bez nóżek): 190 cm Głębokość: 50 cm Zdjęcie poglądowe. Kolor: front biały polarny, korpus orzech murano, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafa ubraniowa – 2 szt. Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa o wysokości 1900 mm +/-1% wyposażona po jednej stronie stały drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Po drugiej stronie w 4 półki. Wymiary: Szerokość: 84 cm +/-1% Wysokość(bez nóżek): 190 cm +/-1% Głębokość: 50 cm +/-1% Zdjęcie poglądowe. Kolor: front biały polarny, korpus orzech murano, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafa ubraniowa – 1 szt. Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa o wysokości 1900 mm +/- 1 % wyposażona po jednej stronie stały drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Po drugiej stronie w 4 półki. Wymiary: Szerokość: 80 cm Wysokość(bez nóżek): 190 cm Głębokość: 50 cm Zdjęcie poglądowe. Kolor: front biały polarny, korpus orzech murano, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym STOLIK 80x 80 – 20 szt. Blat o wymiarach 80x80. Płyta dwustronnie melaminowa (MFC) grubości 18mm, 2 mm obrzeże z tworzywa ABS w kolorze identycznym jak blat. Podstawa ramowa na 4 nogach okrągłych połączone ze sobą poprzeczką wymiary - wysokość 734 mm - szerokość 600 mm - głębokość 574 mm Zdjęcie poglądowe Kolor: Orzech murano szczegóły do ustalenia z Zamawiającym STÓŁ 80x120 – 9 szt. Blat o wymiarach 120x80. Płyta dwustronnie melaminowa (MFC) grubości 18mm, 2 mm obrzeże z tworzywa ABS w kolorze identycznym jak blat. Podstawa ramowa na 4 nogach okrągłych połączone ze sobą poprzeczką wymiary - wysokość 734 mm - szerokość 995 mm - głębokość 574 mm Zdjęcie poglądowe Kolor: Orzech murano szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafka wisząca kuchenna 2szt. Szafka kuchenna wisząca wykonana z płyty o grubości 18 mm klejona PCV o grubości 1mm . Otwierana podwójnymi drzwiami uchylnymi. Na każdym skrzydle minimum 2 zawiasy. Wewnątrz dwie półki. Wymiary jak na rysunku poglądowym. Rysunek poglądowy Kolor: front biały , korpus biały, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafka stojąca kuchenna 1szt. Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty o grubości 18 mm klejona PCV o grubości 1mm . Otwierana podwójnymi drzwiami uchylnymi. Na każdym skrzydle minimum 2 zawiasy. Stopki metalowe wys. 10 cm. Wewnątrz pusta. Wymiary jak na rysunku poglądowym. Blat grubości 38 mm. Nawiercana dziura pod zlewozmywak zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Zdjęcie poglądowe Kolor: front biały , korpus biały , blat beton millenium, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Szafka stojąca kuchenna 1szt. Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty o grubości 18 mm klejona PCV o grubości 1mm . Stopki metalowe wys. 10 cm. Szafka zamiast szuflad z rysunku poglądowego powinna mieć jedne drzwiczki uchylne z minimum dwoma zawiasami. Wewnątrz szafki jedna półka. Wymiary jak na rysunku poglądowym. Zdjęcie poglądowe Kolor: front biały , korpus biały , blat beton millienium, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym |
| 2 | Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych | Wielofunkcyjne łóżka elektryczne- 30 szt. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach. Siłowniki w szczytach łóżka zasłonięte obudową drewnianą w kolorze łóżka. 2 szt. wieszaków do kroplówek Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami, Wysokość barierki min. 37 cm od powierzchni leża Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez użycia narzędzi na tzw. „CLICK” Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 - 850 mm, (+/- 50 mm) Pozostałe elektryczne regulacje : kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) Pilot bezprzewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady poszczególnych funkcji łączący się z łóżkiem przez bluetooth. Możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS). Możliwe również blokowania funkcji z poziomu aplikacji. Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania Elektryczne zasilanie: 24V Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z indywidualną blokadą jazdy i obrotu Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 185 kg Elementy wyposażenia łóżka: - wysięgnik z uchwytem do ręki Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Grubość min. 14 cm BIO Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Dodatkowo lóżka muszą posiadać Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze |

Uwaga

Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.