Zał nr 2 do zapytania do Zapytania CDO/M/3/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych | Wielofunkcyjne łóżka elektryczne- 30 szt. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm) Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach. Siłowniki w szczytach łóżka zasłonięte obudową drewnianą w kolorze łóżka. 2 szt. wieszaków do kroplówek Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami, Wysokość barierki min. 37 cm od powierzchni leża Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez użycia narzędzi na tzw. „CLICK” Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 - 850 mm, (+/- 50 mm) Pozostałe elektryczne regulacje : kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) Pilot bezprzewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady poszczególnych funkcji łączący się z łóżkiem przez bluetooth. Możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS). Możliwe również blokowania funkcji z poziomu aplikacji. Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania Elektryczne zasilanie: 24V Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z indywidualną blokadą jazdy i obrotu Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 185 kg Elementy wyposażenia łóżka: - wysięgnik z uchwytem do ręki Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Grubość min. 14 cm BIO Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Dodatkowo lóżka muszą posiadać Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze |

Pozostałe informację uwzględniające odpowiedzi na pytania z postępowania CDO/M/2/2021:

1. Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2140mm.

2. Zamawiający dopuści łóżka szerokości całkowitej 1050mm i szerokości leża 890mm.

3. Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości całkowitej 950mm i szerokości leża 790mm.

- Zamawiający nie dopuszcza łóżka z pilotem przewodowym z bramką Bluetooth, takie rozwiązanie  umożliwia sterowanie łóżkiem również przez telefon lub tablet z systemem Android lub iOS.

- Zamawiający nie dopuszcza łóżka z materacami  o grubości 14 cm gofrowanym wykonanym z jednej warstwy pianki poliuretanowej jednostrefowy o gęstości 28 kg/m3, profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza.

- Zamawiający nie zrezygnuje z  funkcji anty-Trendelenburga.

- Zamawiający nie zrezygnuje z pilota łączonego za pomocą funkcji bluetooth oraz  możliwości pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS)