Zał nr 2 do zapytania do Zapytania CDO/D/ 1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nr zadania | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli | Krzesła – 70 szt. siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki obitej materiałem zmywalnym dopuszczonym do pomieszczeń służby zdrowia rama stalowa - chromowana stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) Wymiary ( cm) Szerokość siedziska 44,5 +/- 2% Szerokość całkowita 60 +/- 2% Wysokość całkowita 82,5 +/- 2% Wysokość siedziska 42,5 +/- 2% Wysokość podłokietników 20 +/- 2% Głębokość siedziska 46 +/- 2% Szafki nocne 30 szt Korpus i fronty – wykonane z płyty wiórowej laminowanej Obrzeża – wykończone tworzywem PCV Szuflady – na prowadnicach rolkowych WYMIARY: Głębokość: 43 cm +/- 2% Szerokość: 40 cm +/- 2% Wysokość: 55 cm +/- 2% Kolor dąb bielony szczegóły do ustalenia z Zamawiający Szafa ubraniowa – 15 szt Szafa ubraniowa 70x50x180 – 15 szt. Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa o wysokości ok. 1800 mm wyposażona w wysuwny drążek na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną. Kolor dąb bielony szczegóły do ustalenia z Zamawiający STOLIK 70x70x75 – 30 szt. Blat grubości 25mm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm Widok, jak na rysunku poglądowy Kolor dąb bielony szczegóły do ustalenia z Zamawiający |
| 2 | Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych | Wielofunkcyjne łóżka elektryczne- 30 szt. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 30 mm Leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 30 mm) Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach. Siłowniki w szczytach łóżka zasłonięte obudową drewnianą w kolorze łóżka. Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami, Wysokość barierki min. 38 cm od powierzchni leża Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na słupki bez użycia narzędzi na tzw. „CLICK” Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne Leże łóżka wypełnione metalowymi lamelami. Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka Kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 - 850 mm, (+/- 50 mm) Pozostałe elektryczne regulacje : kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°) kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°) pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°) Pilot bezprzewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady poszczególnych funkcji łączący się z łóżkiem przez bluetooth. Możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS). Możliwe również blokowania funkcji z poziomu aplikacji. Łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania Elektryczne zasilanie: 24V Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z indywidualną blokadą jazdy i obrotu Koła dopasowane kolorystycznie do ramy łóżka Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min. 185 kg Elementy wyposażenia łóżka: - wysięgnik z uchwytem do ręki Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Dodatkowo lóżka muszą posiadać Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze |

Uwagi

Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.