Zał nr 2 do zapytania do Zapytania CDO/D/3/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nr zadania | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, montaż i szafek na buty- 30 szt. | Szafka na obuwie z podwójnymi drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafka o wysokości 100 cm +/- 1% wyposażona w 4 półki. Wymiary: Wysokość: 100 cm Szerokość: 60 cm Głębokość: 40 cm Materiał: Płyta laminowana o gr. 18 mm Obrzeże: PCV 1 mm Mieszcząca minimum 12 par butów- 4 półki Zdjęcie poglądowe Kolor dąb bielony(dopasowany do już istniejącego umeblowania w CDO) szczegóły do ustalenia z Zamawiającym |

Uwaga

Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.